## Slide 1
嵌入式开发 · MCP 协议 · AI 工具链
embedded-mcp-toolkit
让 AI 直接对话嵌入式板卡
基于 MCP 协议的嵌入式板卡远程管理工具
串口 / SSH / ADB / PowerShell 四通道统一抽象
serial
ssh
adb
powershell
$ /mcp list
embedded-board ✓ connected
技术分享 · 2026

## Slide 2
目录
01
为什么需要它
从人肉调试到 MCP
02
什么是 MCP
背景知识
03
项目架构
三层结构 + 工具能力
04
部署方案
本地同机 · 跨机远程
05
带来什么便利
价值与边界
06
快速上手
现场 Demo
07
总结与展望
回顾与方向

## Slide 3
PART 01 · 为什么需要它
SSH的调试变迁：从人眼中转，到 AI 直调
3 / 24
以前 人当「中间人」
$ ssh root@192.168.16.105 ← 人：开终端、登录板卡
root@board:~# free ← 人：手敲命令
Mem: 506864 94152 293068 … ← 人：眼挑数字
root@board:~# ← 人：判断「发下一条」
日志靠复制粘贴中转；烧写、重启、看日志，全程守着终端
过滤噪声、判断结束、维持状态——全靠人脑实时顶上
现在 AI 自己拿日志
你 看下板子内存还剩多少
AI ssh root@board "free" 一次调用、一次响应
AI 总内存 495 MB，可用约 316 MB，无 Swap——直接给结论
你 再看下 CPU 负载呢？
AI load average 0.08——一条命令的事
Claude Code / ZCode / OpenCode 自带 shell，命令随口就能跑
一次性命令直调完全够用——人不用再复制粘贴
复制粘贴可以消失——但嵌入式调试还有一个绕不开的那条通道是串口

## Slide 4
PART 01 · 为什么需要它
串口的调试变迁：一条命令，变成一段脚本
4 / 24
换到串口试试——同样是「读一次内存」，AI 直调的样子变成了这样：
SSH / ADB：一条命令
ssh root@board "free"
adb shell free
一次调用、一次响应，输出干净、拿来就用
$port = New-Object System.IO.Ports.SerialPort COM3,115200,None,8,one
$port.Open() ← 开端口（排他）
$port.WriteLine("free") ← 写命令
Start-Sleep -Milliseconds 800 ← 等多久？猜的
$port.ReadExisting() ← 读缓冲：完没完不知道
$port.Close()
free ← 命令回显（噪声）
Mem: 506864 94152 293068 … ← 真正的数据夹在中间
root@board:~# ← 提示符 = 唯一的「结束」线索
SSH 是一条命令，串口是每轮都要重写的脚本——Sleep 多少全靠猜，慢命令直接截断

## Slide 5
PART 01 · 为什么需要它
困境①：串口不是「请求-响应」模型
5 / 24
U-Boot 引导、内核启动、无 SSH 的早期设备都只认它——而它是一段裸字节流，根子上有三个结构问题：
问题 1 · 没有结束信号
读到的字节不告诉你「输出完没完」：短命令读全了，慢命令就是截断的半截，而文本毫无破绽
问题 2 · 输出只在瞬间存在
boot 日志只刷一次，必须当时握着端口；反复开关端口还可能触发 DTR 复位——「临时开一下」本身就不安全
问题 3 · 每轮重写一遍
就算 AI 会写：开端口、循环读、判结束、清洗——每轮从头写、重新猜超时，行为不可复现
同源问题 logcat / top / ping / tail -f 这类常驻命令永不返回提示符——「等多久算采够了」全靠猜
当然也可以脚本尾部加一个 echo cmd_end 字符串，……但是这套逻辑写下来，就已经在重新实现这个 MCP 的「终端模拟器」了

## Slide 6
PART 01 · 为什么需要它
困境②：临时进程，状态活不过一轮
6 / 24
ssh root@board "cd /tmp"
→ 这次进了 /tmp
ssh root@board "ls"
→ 又回到 ~，/tmp 白进了
ssh root@board "export FOO=1"
→ 环境变量也丢了
病根
Host 每轮让 AI 跑的 PowerShell 都是临时进程，用完即弃
而调试的节奏是「观察 → 决策 → 再观察」——每一次「看」都是新进程、新连接
cd /work/build && source env-setup.sh 这类环境前缀每轮原样重发，漏一个 source 错得还很隐蔽
交互式程序罩不住
U-Boot、menuconfig、gdb 不是「命令序列」而是「对话」——要发一句、看一句地往返，一次性命令的模型根本串不起来
病根是同一个：每轮的命令都跑在临时进程里——而调试需要的是一个「持续在线的读者」

## Slide 7
PART 01 · 为什么需要它
困境③：多设备管理，「写个 skill」够吗？
7 / 24
真用起来磨人的是设备——四道关摆在 AI 直调面前：
多设备的四道关
参数关：哪块板在哪个口、波特率多少、IP 是什么——每次都得用户交代，靠AI记忆不靠谱
姿势关：SSH/ADB 拼命令即可；serial 裸字节流要判结束
占用关：串口排他——上轮没关干净本轮打不开，还可能 DTR 复位
并发关：盯 A 板同时操作 B 板——多条会话的开关与清场没人兜底
# skill · devices.md
- COM3 → A 板 / 115200
- board-b → 192.168.16.105
写个 skill 能过几关？
✓ 参数关——设备清单写进 skill 文档
AI 每次加载就知道连谁、用什么参数
✗ 姿势关——SSH/ADB 拼命令即可；serial 状态机每轮现写
知识 ≠ 能力——困境①原样重演
✗ 占用关——托管端口必须是活着的进程，文档做不到
✗ 并发关——持有端口、仲裁冲突、异常清场，都得是常驻者
让 AI 自己养常驻串口会话？可以——但那意味着写一个常驻进程：
管排他、持端口、判结束、多设备仲裁——写完这一套，就是在重新实现这个 MCP

## Slide 8
PART 01 · 为什么需要它
困境④：AI 在编译服务器，串口线在工位机
8 / 24
Claude Code / OpenCode / ZCode 为了直接摸到代码，通常就跑在 Linux 编译服务器上——两条路，各难一半：
方案 A · AI 搬到 Windows
代码从编译服务器挂载过来
✓ 代码经 Z:\ 网络挂载读写——能用
✓ 串口、USB-ADB 就在手边，AI 够得着，甚至可以powershell直调
✗ 编译仍在服务器：每次 make 都要远程绕一圈
✗ 网络挂载 I/O 慢，大仓库尤其难受(其实一般也不一定明显)
→ 编辑别扭、编译绕圈，两头不讨好
方案 B · AI 跑在编译服务器
团队的主流形态
✓ 代码就在本地：编辑 → 编译 → 测试一气呵成
✓ 工具链、依赖、产物都在手边，最顺畅
✗ 串口线、USB-ADB 只插在 Windows 工位机
✗ Linux 侧没有任何路径碰到 COM 口 / USB
→ 编译方便了，串口、USB这些没了，linux服务器碰不到这些
不是协议难写，是物理上没有那条线缆——必须有一个进程守在设备旁，让 AI 远程过来用

## Slide 9
PART 01 · 为什么需要它
解决思路：一个常驻的会话守护进程
9 / 24
AI 编程助手
MCP Server（常驻）
ssh / serial / adb
目标板
一个长期活着的进程：连接、端口、会话状态都握在它手里——观察-决策循环直接在既有上下文里跑
困境 → 解法 对照
困境 | MCP Server 的解法
串口：无结束信号、输出只在瞬间存在 | 终端模拟器：滤回显、剥 ANSI、提示符检测判结束；端口常驻持有，boot 日志随时可读
多设备四道关：参数、姿势、占用、并发 | devices/*.yaml 声明设备，AI 按名切换；Server 常驻托管端口与会话
交互式程序 + 常驻命令 | write / read / send_ctrl 往返交互；提示符检测 + 双超时，常驻命令采样后自动 Ctrl+C
AI 在 Linux、设备插在 Windows | Server 守在设备旁握着物理通道，Linux 侧经 SSH 隧道把 stdio 延长过来
这个「常驻的会话守护进程」正是 MCP 标准里的角色——MCP Server，也就是本项目 embedded-mcp-toolkit

## Slide 10
PART 02 · 背景知识
什么是 MCP？
10 / 24
MCP（Model Context Protocol）＝ AI 界的 USB 协议
开放标准
规范 AI 应用与外部数据源、工具之间的连接方式
统一调用
让 LLM 以标准化方式调用外部能力，无需为每个工具单独写集成代码
即插即用
只要工具遵循 MCP 标准，任何支持 MCP 的 AI 应用都能接入
本项目的定位：一个遵循 MCP 标准的 MCP Server
官网：modelcontextprotocol.io

## Slide 11
PART 02 · 背景知识
MCP 三大角色与连接关系
11 / 24
每个 MCP Client 与一个 MCP Server 一一对应（1:1）；Host 内可同时管理多个 Client

## Slide 12
PART 03 · 项目架构
embedded-mcp-toolkit 是什么
12 / 24
角色定位
角色：一个 MCP Server（独立进程）
能力：经串口 / SSH / ADB / PowerShell 四条通道管理嵌入式设备
特性：多会话并发 · 流式输出切片 · 一键登录
（PSH 动态口令）· 进程退出自动清理
不绑定 Host：Claude Code / ZCode / OpenCode 皆可接入
开箱即用：npm 安装后一条 init 命令生成配置骨架
四大通道
serial 串口
UART · U-Boot 控制台 · ZMODEM 传文件
SSH
远程 Linux 板卡 · 编译服务器
ADB
Android 设备调试
PowerShell
Windows 本机操作

## Slide 13
PART 03 · 项目架构
功能总览：四大通道 + 基础工具
13 / 24
类别 | 代表工具 | 解决什么
串口 serial | open / close / write / read / exec / login / enter_uboot / upload / download | UART、U-Boot 控制台、ZMODEM 传文件
SSH | open / close / exec / login / connection | 远程 Linux 板卡、编译服务器
ADB | device_list / exec / shell_* | Android 设备调试
PowerShell | exec | Windows 本机操作(一次性命令)
基础 | version / device_info | 版本与设备配置查询
Windows 扫描 | port_scan / network_scan | COM 口、网卡 / IP 扫描
serial / ssh / adb 三条通道共享同一套 shell_exec 执行语义——一次实现，处处可用

## Slide 14
PART 03 · 项目架构
核心机制：提示符检测 + 双超时策略
14 / 24
机制（*_shell_exec 三通道共享）
常驻命令识别：按首 token 判定（内置白名单 ping / logcat / top / …，可扩展）
结束判定：检测到 shell 提示符（$ / # / => …）→ 立即返回
双超时策略
普通命令 5 分钟兜底 · 不发 Ctrl+C · 异常安全阀
常驻命令 10 秒采样 · 自动发 Ctrl+C · 中性采样结果
输出末尾追加 [采样超时: ...] / [兜底超时: ...] 语义标注——AI 不再误判
★ 现场演示：top 采样一次——最能体现「领域流程固化」的价值

## Slide 15
PART 03 · 项目架构
一键登录：把领域流程固化进一个工具
15 / 24
痛点
带 PSH 的设备登录：challenge → 动态口令 → 解锁
步骤多、每轮都要重推——AI 和人都很痛苦
方案
serial_shell_login / ssh_shell_login
一个工具调用完成全套登录流程
配套能力
KeyProvider 密钥管理
支持 file（文件 IPC）与 terminal（终端交互）两种模式
PSH 动态口令
自动处理 PSH 动态口令生成的密钥
serial_enter_uboot
重启设备并进入 U-Boot 命令行（适配各厂商提示符，可配置正则）

## Slide 16
PART 04 · 部署方案
部署形态总览：两种用法
16 / 24
维度 | 用法一：本地同机 | 用法二：跨机远程
AI 客户端位置 | Windows 工位机 | Linux 机器
MCP Server 位置 | 同一台 Windows | Windows 工位机（握着物理设备）
连接方式 | stdio 子进程直连，零网络 | SSH 隧道转发 stdio，跨 TCP :22
.mcp.json 的 command | node | ssh
适用场景 | 开发者自己调试、单人单机 | AI 跑在 Linux 编译机，设备连在 Windows 工位机
无论怎么部署：工具、配置、运行时行为完全一致——只是连接介质的差别

## Slide 17
PART 04 · 部署方案
部署方案一：本地同机（用法一）
17 / 24
要点
两条并行通路：源码编辑绕过 MCP，设备操作经 MCP
关键边界：stdio（Host↔Server）、本机↔外部设备
编译服务器双角色：源码仓库（Z: 挂载）+ 编译机
部署闭环：编辑 → 编译 → 烧写 / 部署到目标板

## Slide 18
PART 04 · 部署方案
部署方案二：跨机远程（用法二）
18 / 24
要点
为什么：COM3 / USB-ADB / PowerShell 绑定 Windows，Linux 够不到
链路实质：JSON-RPC 写进 ssh stdin → TCP:22 → remote-start-mcp.bat 拉起的 node 进程，响应原路写回
宿主端点提示：检测 SSH_CONNECTION，经 instructions + host_info 传达端点（仅 username@ip）
编译路由指引：方式二下引导 AI 用本机交叉编译，避免绕圈

## Slide 19
PART 04 · 部署方案
部署落地：一键打通免密的两条对偶命令
19 / 24
命令 | 跑在哪 | 角色 | 职责
sshd-config | Windows | Windows 当 SSH server | 装 OpenSSH Server、生成密钥对、配 authorized_keys、生成 Linux 端 .mcp.json 模板
remote-mcp-config | Windows | Windows 当 SSH 客户端 | 从 Windows 登录 Linux，把桥接 server 写入 Claude / ZCode 配置文件
产物
Linux 端出现桥接 server 定义——command: ssh + 一条连到 Windows 并启动 remote-start-mcp.bat 的完整命令
本地 / 远程共用同一个 remote-start-mcp.bat launcher：锚定 cwd + 设 5 个 env + stdio 启动——双击或被 ssh 拉起，跑的是同一进程、同一份配置

## Slide 20
PART 05 · 带来什么便利
PowerShell 直调 vs 本 MCP
20 / 24
能力 | PowerShell 直调 | 本 MCP
持久会话（多串口 / SSH 并发） | ✕ | ✓
流式输出切片（提示符检测 + 超时熔断） | ✕ | ✓
常驻命令取采样（logcat / top） | ✕ | ✓
PSH 一键解锁登录 | ✕ | ✓
「人复制粘贴、状态留不下来」 → 「AI 直接对话板子、会话持久常驻」

## Slide 21
PART 05 · 带来什么便利
诚实的边界：什么场景用 MCP，什么场景不用
21 / 24
场景 | 推荐 | 理由
adb install / adb push / ssh host "一次性命令" | PowerShell 直调 | 无状态，MCP 多此一举
扫端口、看网卡、跑本地脚本 | PowerShell 直调 | Host 本身就有 shell 能力
串口交互、U-Boot、保持 PTY 的长会话 | MCP 工具 | 有状态长连接 + 流切片
PSH 登录、多板卡并发调试 | MCP 工具 | 领域流程固化 + 多会话管理
logcat / top 取采样 | MCP 的 exec | 解决「不知道命令何时结束」
如果你用 PowerShell 自己维护长会话、处理 PTY、识别提示符、走 PSH 登录——本质上就是在重新实现这个 MCP。这正是它存在的理由。

## Slide 22
PART 06 · 快速上手
快速上手：五分钟跑通最小闭环
22 / 24
# 1. 安装（npm）
mkdir mcp-toolkit && cd mcp-toolkit
npm i @smai-kit/embedded-mcp-toolkit
./node_modules/.bin/embedded-mcp-toolkit init
# 2. 配置设备：复制 devices/board-example.yaml 填好参数
# 3. 启动 AI 客户端并连接
claude
/mcp list # 看到 embedded-board ✓ connected
# 4. 自然语言对话
"串口一键登录 board-test"
"在串口执行 uname -a"
"重启进入 uboot"
"用 top 采样一下"
演示建议
现场跑一个「串口一键登录 → 发命令 → 读输出 → 常驻命令采样」的最小闭环：
① 串口一键登录
② 在串口执行 uname -a
③ 重启进入 uboot
④ top 采样一次
一气呵成，最有说服力。

## Slide 23
PART 07 · 总结与展望
总结与展望
23 / 24
embedded-mcp-toolkit 用一个常驻的 MCP Server，把嵌入式调试里「有状态、跨轮、易出错」的部分全部固化——让 AI 真正「直接对话板子」
01
四通道统一抽象
serial · ssh · adb · powershell
02
提示符检测+双超时
解决「命令何时结束」
03
领域流程固化
PSH 一键登录 · U-Boot · ZMODEM
04
两种部署形态
本地零网络 / 跨机 SSH 隧道
05
工程化完备
会话并发 · 自动清理
展望：更多通道 / 协议支持 · 更多领域流程固化 · 远程 Server 形态（Streamable HTTP）探索

## Slide 24
嵌入式开发 · MCP 协议 · AI 工具链
谢谢聆听
embedded-mcp-toolkit · 让 AI 直接对话嵌入式板卡
技术分享 · 2026